TEMA 4: ELECTRICIDAD
TECNOLOGÍAS 3º ESO
IES EDUARDO VALENCIA

---
ÍNDICE
- CORRIENTE ELÉCTRICA
- MAGNITUDES ELÉCTRICAS
- EL POLÍMETRO
- LA LEY DE OHM
- POTENCIA ELÉCTRICA
- CONEXIÓN DE CIRCUITOS: SERIE Y PARALELO
- CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD

---
1. CORRIENTE ELÉCTRICA
LA MATERIA ESTÁ FORMADA POR ÁTOMOS.
LOS ÁTOMOS TIENEN UN NÚCLEO, FORMADO POR PROTONES (CARGA +) Y NEUTRONES (SIN CARGA).
ALREDEDOR DEL NÚCLEO, GIRAN LOS ELECTRONES (CARGA NEGATIVA).

---
1. CORRIENTE ELÉCTRICA

---
1. CORRIENTE ELÉCTRICA

---
1. CORRIENTE ELÉCTRICA
LA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁ FORMADA POR ELECTRONES CIRCULANDO A LO LARGO DE UN CONDUCTOR.
LA CORRIENTE ELÉCTRICA PUEDE SER CONTINUA (SIEMPRE EN EL MISMO SENTIDO) O ALTERNA (LOS ELECTRONES ALTERNAN SU SENTIDO CADA CIERTO TIEMPO)

---
1. CORRIENTE ELÉCTRICA
GENERAR ELECTRICIDAD EN UN ALTERNADOR

---
1. LA CORRIENTE ELÉCTRICA
REACCIONES QUÍMICAS
LUZ
CALENTAMIENTO
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
PRESIÓN
MOVIMIENTO

---
2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS
LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS SON EL VOLTAJE, LA INTENSIDAD Y LA RESISTENCIA
TODAS LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS SE MIDEN CON UN POLÍMETRO

---
2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS
VOLTAJE (V): ES LA CAPACIDAD DE UN GENERADOR DE PROPORCIONAR ELECTRICIDAD (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA PROPORCIONE O NO). SE MIDE EN VOLTIOS (V)
PARA MEDIR EL VOLTAJE QUE PROPORCIONA UNA PILA, O EL QUE CONSUME UNA BOMBILLA, DEBE CONECTARSE EL POLÍMETRO EN PARALELO

---
2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS
INTENSIDAD (I): ES LA CANTIDAD DE CARGA QUE PASA POR EL CONDUCTOR EN UN TIEMPO DETERMINADO. SE MIDE EN AMPERIOS (A).
PARA MEDIR LA INTENSIDAD QUE ATRAVIESA UNA BOMBILLA, CONECTAREMOS EL POLÍMETRO EN SERIE CON ELLA.

---
2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS
RESISTENCIA (R): CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE OPONERSE (ESTORBAR) AL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. SE MIDE EN OHMIOS (Ω)
PARA MEDIR LA RESISTENCIA QUE ATRAVIESA UNA BOMBILLA, CONECTAREMOS EL POLÍMETRO EN PARALELO CON ELLA, ESTANDO DESCONECTADA.

---
3. LA LEY DE OHM
V=I*R

---
4. POTENCIA
POTENCIA (P): MAGNITUD QUE MIDE LA ENERGÍA CONSUMIDA POR UNIDAD DE TIEMPO. SE MIDE EN VATIOS (W)
P=V*I

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
NORMALMENTE, NECESITAREMOS CONECTAR MÁS DE UN COMPONENTE AL MISMO GENERADOR (PILA)

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
CONEXIÓN DE ELEMENTOS EN SERIE: SE CONECTAN TODOS LOS RECEPTORES ELÉCTRICOS UNO A CONTINUACIÓN DEL OTRO, DE MODO QUE TODA LA CORRIENTE TIENE QUE ATRAVESAR TODOS LOS RECEPTORES.
EN ESTAS CONEXIONES, LA INTENSIDAD TOTAL ES LA MISMA PARA TODOS LOS RECEPTORES, Y EL VOLTAJE SE REPARTE.

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
RESISTENCIA EQUIVALENTE EN UN CIRCUITO SERIE:
R=R1+R2+R3+.....+Rn

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
CONEXIÓN DE ELEMENTOS EN PARALELO: SE CONECTAN TODOS LOS RECEPTORES ELÉCTRICOS A LA MISMA PILA, COMO SI ESTUVIERAN SOLOS EN EL CIRCUITO.
EN ESTAS CONEXIONES, EL VOLTAJE TOTAL ES EL MISMO PARA TODOS LOS RECEPTORES, Y LA INTENSIDAD SE REPARTE.

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
RESISTENCIA EQUIVALENTE EN UN CIRCUITO PARALELO:
R=1/(1/R1+1/R2+1/R3+.....+1/Rn)

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
CIRCUITOS MIXTOS: ESTOS CIRCUITOS CONECTAN VARIOS RECEPTORES, ALGUNOS EN SERIE, OTROS EN PARALELO.

---
5. CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
CUANDO CONECTEMOS UN MOTOR JUNTO A OTROS COMPONENTES EN UN CIRCUITO, ÉSTE SIEMPRE DEBERÁ IR CONECTADO EN PARALELO.

---
6. CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
INTERRUPTOR: ABRE O CIERRA UN CIRCUITO.

---
6. CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
PULSADOR: SON INTERRUPTORES CON UNA SOLA POSICIÓN ESTABLE; SÓLO PASAN A LA OTRA MIENTRAS ESTEMOS PULSANDO. PUEDEN SER NORMALMENTE ABIERTOS O NORMALMENTE CERRADOS.

---
6. CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
FINAL DE CARRERA: TIPO ESPECIAL DE PULSADOR QUE SE ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA. SE SUELEN COLOCAR AL FINAL DEL RECORRIDO DE UNA PIEZA MÓVIL.

---
6. CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
CONMUTADOR: DIRIGEN LA CORRIENTE POR UNO U OTRO CAMINO.

---
6. CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
RELÉ: ES UN INTERRUPTOR O CONMUTADOR ACCIONADO POR UN ELECTROIMÁN.
UN RELÉ TIENE DOS PARTES: EL ELECTROIMÁN (CIRCUITO DE CONTROL) Y EL CONMUTADOR ACCIONADO POR EL ELECTROIMÁN (CIRCUITO DE FUERZA).

---
6. CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
UN RELÉ NOS PERMITE ACTIVAR CONMUTADORES EN CIRCUITOS CON CORRIENTES MUY ELEVADAS, UTILIZANDO CORRIENTES MUY PEQUEÑAS (UNA PILA BASTA PARA ACCIONAR UN ELECTROIMÁN).