UNIDAD 5: ENERGÍAS
TECNOLOGÍAS
3º ESO
2009-2010

---
INDICE
1. TIPOS DE ENERGÍA
2. UNIDADES DE ENERGÍA
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
4. CENTRALES ELÉCTRICAS CONVENCIONALES
5. ENERGÍAS ALTERNATIVAS

---
1. TIPOS DE ENERGÍA
- RADIANTE (LUZ)
- TÉRMICA (CALOR)
- QUÍMICA (ASOCIADA A PROCESOS QUÍMICOS)
- ELÉCTRICA (MOVIMIENTO DE ELECTRONES)
- NUCLEAR (ROTURA DE NÚCLEOS ATÓMICOS)
- MECÁNICA (MOVIMIENTO)

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
ENERGÍA: CAPACIDAD DE REALIZAR UN TRABAJO. SE MIDE EN JULIOS (J)

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
TRABAJO: RESULTADO DE APLICAR UNA FUERZA A UN OBJETO Y DESPLAZARLO, DEFORMARLO O SUBIR SU Tª. SE MIDE EN JULIOS (J)

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
PODEMOS REALIZAR TANTO TRABAJO COMO ENERGÍA DE QUE DISPONGAMOS

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
1 J ES LA ENERGÍA NECESARIA PARA MOVER 1 N UN ESPACIO DE 1 m

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
1 CALORÍA (cal) ES LA ENERGÍA NECESARIA PARA CALENTAR 1 g DE AGUA DE MODO QUE SU Tª SUBA 1º C

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
1 KILOVATIO-HORA (kWh) ES LA ENERGÍA QUE CONSUME UN APARATO DE 1 Kw DE POTENCIA SI ESTÁ FUNCIONANDO DURANTE 1 HORA

---
2. UNIDADES DE ENERGÍA
LAS ENERGÍAS SE CLASIFICAN COMO RENOVABLES O NO RENOVABLES
TAMBIÉN PUEDEN CLASIFICARSE COMO CONVENCIONALES O ALTERNATIVAS

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
LA ELECTRICIDAD PUEDE GENERARSE DE MUCHAS FORMAS:
QUÍMICAMENTE (PILAS Y BATERÍAS)
MECÁNICAMENTE (GENERADOR ELÉCTRICO)
MEDIANTE RADIACIÓN SOLAR (PANELES FOTOVOLTAICOS)

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
LA ELECTRICIDAD SE TRANSPORTA DESDE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HASTA LAS DISTINTAS POBLACIONES A TRAVÉS DE LÍNEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE LO QUE ESTAMOS TRANSPORTANDO ES UNA ENERGÍA CAPAZ DE REALIZAR UN TRABAJO.
ESTO ES, ESTAMOS TRANSPORTANDO POTENCIA ELÉCTRICA (P=V*I)

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
SI SUBIMOS LA TENSIÓN, Y PROPORCIONALMENTE BAJAMOS LA INTENSIDAD, LA POTENCIA ELÉCTRICA QUE ESTAMOS TRANSPORTANDO ES LA MISMA.

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
LOS CABLES ELÉCTRICOS REALES SIEMPRE TIENEN ALGO DE RESISTENCIA, MAYOR CUANTO MÁS LARGOS Y ESTRECHOS SEAN
LA RESISTENCIA ELÉCTRICA ESTORBA EL PASO DE LA CORRIENTE (INTENSIDAD), PERDIENDO ENERGÍA

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
SI BAJAMOS LA INTENSIDAD SUBIENDO LA TENSIÓN, REDUCIMOS ESTAS PÉRDIDAS.
POR ESO, LAS LÍNEAS DE MUCHOS KM LLEVAN CORRIENTE ELÉCTRICA A ALTA TENSIÓN, QUE SE REDUCE CUANTO MÁS CORTA ES LA LÍNEA.

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
LOS TRANSFORMADORES SON APARATOS QUE PUEDEN SUBIR O BAJAR LA TENSIÓN EN LAS LÍNEAS DE CORRIENTE ALTERNA

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
A LA SALIDA DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN, SE UTILIZAN TRANSFORMADORES ELEVADORES.
A LA ENTRADA DE LOS CENTROS DE CONSUMO, SE UTILIZAN TRANSFORMADORES REDUCTORES.

---
3. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR

---
4. CENTRALES ELÉCTRICAS. FUENTES DE ENERGÍA CONVENCIONALES.
CENTRALES TÉRMICAS DE COMBUSTIÓN: QUEMAN COMBUSTIBLE PARA MOVER UNA MÁQUINA DE VAPOR.

---
4. CENTRALES ELÉCTRICAS. FUENTES DE ENERGÍA CONVENCIONALES.
CENTRALES NUCLEARES: CONSIGUEN EL CALOR PARA MOVER LA MÁQUINA DE VAPOR MEDIANTE LA ROTURA (FISIÓN) DE ÁTOMOS, AL SER BOMBARDEADOS POR NEUTRONES.

---
4. CENTRALES ELÉCTRICAS. FUENTES DE ENERGÍA CONVENCIONALES.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: SE APROVECHA LA ENERGÍA MECÁNICA DE UN SALTO DE AGUA QUE MUEVE LA TURBINA.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
CENTRALES SOLARES: PUEDEN SER TÉRMICAS O FOTOVOLTAICAS

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
CENTRALES SOLARES TÉRMICAS: UTILIZAN LA ENERGÍA DEL SOL PARA CALENTAR AGUA QUE MOVERÁ UNA MÁQUINA DE VAPOR QUE ACCIONA LA TURBINA

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS: APROVECHAN LA PROPIEDAD DE ALGUNOS MATERIALES DE EMITIR ELECTRONES CUANDO INCIDE LUZ SOBRE ELLOS.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
CENTRALES EÓLICAS: LA TURBINA (DE MENOR TAMAÑO) SE MUEVE POR LA ACCIÓN DIRECTA DEL VIENTO. ESTAS PEQUEÑAS TURBINAS SE DENOMINAN AEROGENERADORES, Y SE UTILIZAN VARIOS POR PARQUE EÓLICO.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
BIOMASA: ES TODA MATERIA CUYO ORIGEN HAYA SIDO UN SER VIVO.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
BIOMASA ES:
RESIDUOS FORESTALES Y AGRÍCOLAS
CULTIVOS ENERGÉTICOS (CRECIMIENTO RÁPIDO)
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
ENERGÍA GEOTÉRMICA: EN ZONAS DE MAYOR ACTIVIDAD VOLCÁNICA, SE UTILIZA EL CALOR DEL SUBSUELO PARA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD, PARA CALEFACCIÓN Y COCINAR.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
ENERGÍA MAREMOTRIZ: ESTA ENERGÍA AÚN ESTÁ EN ESTUDIO. TRATA DE APROVECHAR EL MOVIMIENTO DEL AGUA DE MAR EN LAS MAREAS.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA QUE ES PROBABLE QUE SE UTILICEN EN EL FUTURO SON LA FUSIÓN NUCLEAR Y LAS PILAS DE COMBUSTIBLE O PILAS DE HIDRÓGENO.

---
5. CENTRALES ELÉCTRICAS. ENERGÍAS ALTERNATIVAS
- FISIÓN Y FUSIÓN NUCLEAR
- PILAS DE HIDRÓGENO