UNIDADES 20 Y 21: ELECTRICIDAD
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO
IES EDUARDO VALENCIA

---
ÍNDICE
- CONCEPTO DE CIRCUITO
- GENERALIDADES
- REPRESENTACIÓN FASORIAL
- ELEMENTOS PASIVOS: RLC
- ENERGÍA Y POTENCIA EN CONTINUA Y ALTERNA
- ELEMENTOS ACTIVOS: GENERADORES. ACUMULADORES
- SERIE/PARALELO
- LEYES DE KIRCHOFF
- ELEMENTOS DE TRANSPORTE, CONTROL Y PROTECCIÓN
- ELEMENTOS DE CONSUMO
- DISTRIBUCIÓN

---
1. CIRCUITO
UN CIRCUITO ES UN CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE TRANSPORTAN ENERGÍA DEL PUNTO DE GENERACIÓN AL PUNTO DE CONSUMO.
LOS CIRCUITOS PUEDEN SER ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

---
1. CIRCUITO
ENERGÍA
GENERADOR
ACUMULADOR
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
ELEMENTOS DE CONTROL
CONSUMO

---
2. GENERALIDADES
INTENSIDAD DE CORRIENTE (I): CANTIDAD DE CARGA QUE ATRAVIESA UNA SECCIÓN DEL CONDUCTOR POR UNIDAD DE TIEMPO. SE MIDE EN AMPERIOS (A)

---
2. GENERALIDADES
I=(VA-VB)/R

---
2. GENERALIDADES
POTENCIAL ELÉCTRICO EN UN PUNTO: ENTENDEREMOS POR TAL CONCEPTO LA ENERGÍA POTENCIAL ASOCIADA A UNA CARGA ELÉCTRICA UNITARIA, SÓLO POR ESTAR EN ESE PUNTO.

---
2. GENERALIDADES
DIFENCIA DE POTENCIAL (TENSIÓN) ENTRE DOS PUNTOS (V): ES LA DIFERENCIA DE ENERGÍA QUE SUPONDRÍA MOVER UNA CARGA UNITARIA ENTRE AMBOS PUNTOS. SE MIDE EN VOLTIOS (V)

---
2. GENERALIDADES
CORRIENTE CONTINUA: AQUELLA EN LA QUE EL MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES ES SIEMPRE EN EL MISMO SENTIDO

---
2. GENERALIDADES
CORRIENTE ALTERNA: AQUELLA EN EL QUE EL SENTIDO DE MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES VARÍA PERIÓDICAMENTE, CON UNA FRECUENCIA f MEDIDA EN HERTZIOS (Hz)

---
2. GENERALIDADES
VALORES INSTANTÁNEOS:
e(t)=Emax*sen(ω*t)
i(t)=Imax*sen(ω*t)

---
2. GENERALIDADES
VALORES EFICACES: SON LOS EQUIVALENTES EN CORRIENTE CONTINUA (TIENEN LA MISMA ENERGÍA QUE LA CORRIENTE ALTERNA CON LA QUE ESTAMOS TRABAJANDO)
Eef=Emax/√2
Ief=Imax/√2

---
3. REPRESENTACIÓN FASORIAL

---
3. REPRESENTACIÓN FASORIAL

---
3. REPRESENTACIÓN FASORIAL

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
PUEDEN SER RESISTENCIAS, CONDENSADORES Y BOBINAS

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
RESISTENCIA (R): PROPIEDAD DE UN ELEMENTO DE OPONERSE AL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA QUE LO ATRAVIESA. SE MIDE EN OHMIOS (Ω)

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
LOS VALORES DE LAS RESISTENCIAS SE INDICAN MEDIANTE UN CÓDIGO DE COLORES, DONDE SE INCLUYE LA TOLERANCIA (ERROR RELATIVO EN EL VALOR DE LA RESISTENCIA)
LAS RESISTENCIAS NO IMPLICAN DESFASES TENSIÓN/INTENSIDAD

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
LA RESISTENCIA DE UN MATERIAL DEPENDE DE UN VALOR INTRÍNSECO (RESISTIVIDAD,ρ, EN OHMIOS*mm2*m-1), DE SU LONGITUD Y DE SU SECCIÓN

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
UN CONDENSADOR ES UN ELEMENTO FORMADO POR DOS ELEMENTOS METÁLICOS (ARMADURAS) SEPARADOS POR UN ELEMENTO MUY AISLANTE (DIELÉCTRICO)
Q=C*V

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
LA CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR (C ) SE MIDE EN FARADIOS (F)

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
EN CORRIENTE CONTINUA, UN CONDENSADOR SE COMPORTA COMO UN CIRCUITO ABIERTO
EN CORRIENTE ALTERNA, EL CONDENSADOR SE VA CARGANDO Y DESCARGANDO PROVOCANDO UN RETRASO (DESFASE) DE LA TENSIÓN CON RESPECTO A LA INTENSIDAD

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
CAPACITANCIA (REACTANCIA CAPACITIVA):
XC=1/(C*2*π*f)

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
UNA BOBINA O SOLENOIDE ES UN CONDUCTOR ARROLLADO EN ESPIRAL SOBRE UN NÚCLEO NO CONDUCTOR DE CORAZÓN FERROMAGNÉTICO

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
EN CORRIENTE CONTINUA, UNA BOBINA SE COMPORTA COMO UN CABLE NORMAL (SI ESTÁ SOLA EN EL CIRCUITO, HABRÍA UN CORTOCIRCUITO)

---
4. ELEMENTOS PASIVOS
EN CORRIENTE ALTERNA, EL CAMBIO DE SENTIDO DE LOS ELECTRONES PRODUCE UNA REACCIÓN DE AUTOINDUCCIÓN EN LA BOBINA, PRODUCIENDO UN RETRASO DE LA INTENSIDAD CON RESPECTO A LA TENSIÓN

---
5. CIRCUITOS RLC EN ALTERNA
E=I*Z
Z=R+j(XL-XC)
tg φ= (XL-XC)/R

---
5. CIRCUITOS RLC EN ALTERNA
LEY DE OHM EN ALTERNA
E=I*Z
Cos φ=R/Z
Tg φ=(XL-XC)/R
Cos φ: FACTOR DE POTENCIA

---
6. ENERGÍA Y POTENCIA
W=Q*(VA-VB)
W=(I*t)*(VA-VB)
W=I2*R*t
W=t*(VA-VB)2/R
CALOR (Q)=0,24*I2*R*t

---
6. ENERGÍA Y POTENCIA
EN CORRIENTE CONTINUA:
P=V*I
EN CORRIENTE ALTERNA:
S=P+jQ
S=POTENCIA APARENTE(voltiamperios)
P=POTENCIA ACTIVA (vatios)
Q=POTENCIA REACTIVA (voltiamperios reactivos)

---
6. ENERGÍA Y POTENCIA
RESONANCIA: SITUACIÓN EN LA QUE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ES MÁXIMA.
SE PRODUCE CUANDO XC=XL
FRECUENCIA DE RESONANCIA, f0=ω0/2*π

---
6. ENERGÍA Y POTENCIA
S=(P2+Q2)1/2
P=V*I*cos φ
Q=V*I*sen φ
S=V*I