TEMA 2: MATERIALES DE CONSTRUCIÓN
TECNOLOGÍAS 3º ESO
IES EDUARDO VALENCIA

---
ÍNDICE
- CLASIFICACIÓN
- CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
- PROPIEDADES
- APLICACIONES
- CERÁMICAS Y VIDRIOS
- MATERIALES COMPUESTOS

---
1. CLASIFICACIÓN
PÉTREOS (MÁRMOL, PIZARRA, ARENA)
CERÁMICAS (TEJAS, LADRILLOS) Y VIDRIOS
AGLUTINANTES (CEMENTO, YESO)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
COMPUESTOS (ASFALTO, HORMIGÓN)
METÁLICOS (ALUMINIO, HIERRO, ACERO)

---
1. CLASIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA

---
2. PROPIEDADES
DENSIDAD: RELACIÓN ENTRE LA MASA DE UNA CANTIDAD DETERMINADA DE MATERIAL Y EL VOLUMEN QUE OCUPA. SE MIDE EN Kg/m³
LA DENSIDAD DETERMINA LO LIGERO DE UN MATERIAL DETERMINADO.

---
2. PROPIEDADES
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: LOS PILARES DE UNA VIVIENDA DEBEN SER MUY RESISTENTES A COMPRESIÓN, MEDIDA EN MEGAPASCALES (Mpa).
AUNQUE EL MATERIAL ELEGIDO PARA HACER PILARES ES EL HORMIGÓN, ES MUCHO MÁS RESISTENTE EL ACERO, Y AÚN MÁS EL VIDRIO.

---
2. PROPIEDADES
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: LOS MATERIALES PÉTREOS, EN GENERAL, SON POCO RESISTENTES A LA TRACCIÓN. PARA SOPORTAR TRACCIONES INTENSAS, SON MUCHO MÁS INTERESANTES LOS METALES, COMO EL ACERO, QUE MÁS QUE ROMPERSE, TIENDE A ESTIRARSE.

---
2. PROPIEDADES
DUREZA: RESISTENCIA AL RAYADO.
FRAGILIDAD: TENDENCIA A LA FRACTURA ANTE UN GOLPE
RESISTENCIA A CORROSIÓN: RESISTENCIA DE UN MATERIAL A CONDICIONES AMBIENTALES AGRESIVAS (HUMEDAD)
ECONOMÍA: LOS MATERIALES MÁS ABUNDANTES SON MÁS BARATOS. LA ESCASEZ Y EL TRANSPORTE ENCARECEN EL PRODUCTO

---
3. APLICACIONES DE LOS MATERIALES
VÉASE LA TABLA DE LAS PÁGINAS 36 Y 37 DEL LIBRO DE TEXTO

---
4. CERÁMICAS Y VIDRIOS
AMBOS SON DOS TIPOS DE MATERIALES QUE CAMBIAN SU ORGANIZACIÓN MOLECULAR AL SOMETERLOS A ALTAS TEMPERATURAS

---
4. CERÁMICAS Y VIDRIOS
AMBOS SON DOS TIPOS DE MATERIALES QUE CAMBIAN SU ORGANIZACIÓN MOLECULAR AL SOMETERLOS A ALTAS TEMPERATURAS

---
4. CERÁMICAS Y VIDRIOS
CERÁMICAS: SE OBTIENEN MEZCLANDO ARCILLA, FELDESPATO Y ARENA.
- LA ARCILLA ES LA MATERIA BASE. A PARTIR DE LOS 900-1200 ºC VITRIFICA
- EL FELDESPATO BAJA LA TEMPERATURA A LA QUE LA ARCILLA VITRIFICA
- LA ARENA SIRVE DE MATERIAL DE RELLENO
- LADRILLOS Y TEJAS SE FABRICAN POR EXTRUSIÓN

---
4. CERÁMICAS Y VIDRIOS
LANA DE VIDRIO: SE OBTIENE HACIENDO PASAR HILOS DE VIDRIO POR UN HORNO, QUE LUEGO SE AGLUTINAN CON RESINAS.
VIDRIO PLANO: SE OBTIENE POR EL PROCESO DE VIDRIO FLOTADO, VERTIENDO EL VIDRIO FUNDIDO SOBRE UNA CAPA DE ESTAÑO LÍQUIDO.

---
5. MATERIALES COMPUESTOS
MORTERO: SE OBTIENE MEZCLANDO CEMENTO, ARENA Y AGUA.
HORMIGÓN: SE OBTIENE CEMENTO, ARENA, AGUA Y GRAVA. ES MUY ECONÓMICO Y DURADERO, AUNQUE NO TIENE MUCHA RESISTENCIA A TRACCIÓN.

---
5. MATERIALES COMPUESTOS
HORMIGÓN ARMADO: PARA MEJORAR LA RESISTENCIA A TRACCIÓN, SE FABRICA UN ENCOFRADO (MOLDE) DE MADERA, QUE CONTIENE UNA ESTRUCTURA DE BARRAS DE ACERO SOBRE LA QUE SE VERTERÁ EL HORMIGÓN.
HORMIGÓN PRETENSADO:

---
4. CERÁMICAS Y VIDRIOS
VIDRIOS: SE OBTIENEN FUNDIENDO ARENA CON OTROS ELEMENTOS.
LOS VIDRIOS SON TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS, DUROS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE MUY BUENOS AISLANTES ELÉCTRICOS, AUNQUE SON FRÁGILES.