TEMA 11: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO
IES EDUARDO VALENCIA

---
ÍNDICE
- TIPOS DE MATERIALES
- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
- PROPIEDADES QUÍMICAS
- PROPIEDADES FÍSICAS
- PROPIEDADES MECÁNICAS
- SELECCIÓN DE MATERIALES

---
1. TIPOS DE MATERIALES
ENTENDEREMOS POR MATERIAL CUALQUIER SUSTANCIA SUSCEPTIBLE DE SER ÚTIL PARA LA FABRICACIÓN

---
1. TIPOS DE MATERIALES
METALES Y ALEACIONES
POLÍMEROS
MATERIALES
CERÁMICOS Y VIDRIOS
MATERIALES COMPUESTOS

---
2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
LAS PROPIEDADES A ESTUDIAR SON:
- QUÍMICAS
- FÍSICAS
- MECÁNICAS
- ESTÉTICAS
- ECONÓMICAS
- DE FABRICACIÓN

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
OXIDACIÓN: CONSISTE EN LA COMBINACIÓN DE UN MATERIAL CON EL OXÍGENO, PROCESO QUE PUEDE CONLLEVAR LIBERACIÓN DE ENERGÍA (REACCIÓN EXOTÉRMICA, ESPONTÁNEA), O ABSORCIÓN DE ENERGÍA (REACCIÓN ENDOTÉRMICA, HAY QUE COMUNICARLE ENERGÍA).

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
OXIDACIÓN: CONSISTE EN LA COMBINACIÓN DE UN MATERIAL CON EL OXÍGENO, PROCESO QUE PUEDE CONLLEVAR LIBERACIÓN DE ENERGÍA (REACCIÓN EXOTÉRMICA, ESPONTÁNEA), O ABSORCIÓN DE ENERGÍA (REACCIÓN ENDOTÉRMICA, HAY QUE COMUNICARLE ENERGÍA).

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
MATERIAL + OXÍGENO ---->ÓXIDO DEL MATERIAL + ENERGÍA (EXOTÉRMICA)
MATERIAL + OXÍGENO + ENERGÍA---->ÓXIDO DEL MATERIAL (ENDOTÉRMICA)

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
CUANDO LA REACCIÓN ES EXOTÉRMICA, LA REACCIÓN TIENDE A PRODUCIRSE ESPONTÁNEAMENTE
CUANDO LA REACCIÓN ES ENDOTÉRMICA, HAY QUE COMUNICARLE ENERGÍA PARA QUE ÉSTA SE PRODUCZCA.
A MAYOR TEMPERATURA, MÁS RÁPIDAMENTE SE PRODUCIRÁ LA OXIDACIÓN

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
CURIOSAMENTE, ALGUNOS DE LOS MATERIALES QUE LIBERAN MÁS ENERGÍA EN LA OXIDACIÓN SON LOS MÁS DIFÍCILES DE OXIDAR, DADO QUE SU ALTA VELOCIDAD DE OXIDACIÓN GENERA UNA CAPA EXTERIOR DE ÓXIDO QUE IMPIDE EL PASO DE MÁS OXÍGENO AL INTERIOR DEL MATERIAL. UN CASO TÍPICO ES EL DEL ALUMINIO (Al)

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
LOS ACEROS DULCES (ALEACIONES DE HIERRO CON BAJO CONTENIDO EN CARBONO) SE OXIDAN RÁPIDAMENTE, POR LO QUE SE ALEAN CON MATERIALES CON UNA MAYOR ENERGÍA Y UNA MENOR VELOCIDAD DE OXIDACIÓN, QUE PROPICIA LA GENERACIÓN DE LA CAPA PROTECTORA DE ÓXIDO ANTERIORMENTE MENCIONADA.

---
3. PROPIEDADES QUÍMICAS
CORROSIÓN: ES EL PROCESO DE OXIDACIÓN EN PRESENCIA DE HUMEDAD. ES UN PROCESO MENOS AGRESIVO QUE EL DE OXIDACIÓN.
LA CORROSIÓN NO SE PRODUCE DE MANERA UNIFORME, SINO QUE SE CONCENTRA EN DETERMINADOS PUNTOS DEL MATERIAL, QUE PUEDEN LLEGAR A PRODUCIR FISURAS.

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO
ELÉCTRICAS
PROPIEDADES FÍSICAS
TÉRMICAS
MAGNÉTICAS
ÓPTICAS

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDAD: RELACIÓN ENTRE LA MASA DE UNA DETERMINADA CANTIDAD DE MATERIAL Y EL VOLUMEN QUE OCUPA (kg/m³)
PESO ESPECÍFICO: RELACIÓN ENTRE EL PESO DE UNA DETERMINADA CANTIDAD DE MATERIAL Y EL VOLUMEN QUE OCUPA (N/m³)
VOLUMEN ESPECÍFICO: INVERSO DE LA DENSIDAD, ES LA RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DE UNA DETERMINADA CANTIDAD DE MATERIAL Y SU MASA (m³/kg)

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: ELÉCTRICAS
RESISTENCIA ELÉCTRICA (R): CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE OPONERSE A SER ATRAVESADO POR UNA CORRIENTE ELÉCTRICA. DEPENDE DE LA RESISTIVIDAD Y SE MIDE EN OHMIOS (Ω)
RESISTIVIDAD (ρ):DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL; ES LA RESISTENCIA DE UN CABLE DE DICHO MATERIAL DE 1 m DE LONGITUD Y 1 m² DE SECCIÓN

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: ELÉCTRICAS
LOS MATERIALES PUEDEN SER AISLANTES, CONDUCTORES O SEMICONDUCTORES

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: TÉRMICAS
DILATACIÓN TÉRMICA: CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE AUMENTAR SU TAMAÑO AL AUMENTAR LA TEMPERATURA.
DILATACIÓN LINEAL: L=L0*(1+α*Δt)
DILATACIÓN SUPERFICIAL: S=S0*(1+β*Δt)
DILATACIÓN CÚBICA: V=V0*(1+γ*Δt)
β=2α
γ=3α

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: TÉRMICAS
CALOR ESPECÍFICO DE UN MATERIAL : CANTIDAD DE CALOR QUE HAY QUE AÑADIR A UNA MASA DETERMINADA DE DICHO MATERIAL PARA QUE ÉSTA AUMENTE SU TEMPERATURA EN 1º C.
Q=m*C*(T2-T1)

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: TÉRMICAS
TEMPERATURA DE FUSIÓN: TEMPERATURA A LA QUE UN MATERIAL SE FUNDE. DICHA TEMPERATURA VARÍA CON LA PRESIÓN.
MIENTRAS SE PRODUCE LA FUSIÓN, LA TEMPERATURA PERMANECE CONSTANTE, DADO QUE EL CALOR INVERTIDO SE APLICA EN ROMPER LA ESTRUCTURA DEL MATERIAL MIENTRAS SE FUNDE.

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: TÉRMICAS
DIFUSIÓN: PROCESO POR EL QUE LOS ÁTOMOS DENTRO DE UN MATERIAL SÓLIDO SE PUEDEN DESPLAZAR A LO LARGO DE ÉSTE POR AGITACIÓN TÉRMICA (ALTA TEMPERATURA).

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: TÉRMICAS
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE TRANSMITIR CALOR POR CONDUCCIÓN.
J=K*(T1-T2)/L
J=DENSIDAD DE FLUJO DE CALOR
K=CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: W/(m*K)
T1=TEMPERATURA 1
T2=TEMPERATURA 2
L= LONGITUD DEL MATERIAL

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: MAGNÉTICAS
MATERIAL DIAMAGNÉTICO: EL CAMPO MAGNÉTICO APLICADO SE DEBILITA EN SU INTERIOR
MATERIAL PARAMAGNÉTICO: EL CAMPO MAGNÉTICO APLICADO AUMENTA LIGERAMENTE EN SU INTERIOR
MATERIAL FERROMAGNÉTICO: EL CAMPO MAGNÉTICO APLICADO AUMENTA CONSIDERABLEMENTE EN SU INTERIOR.

---
4. PROPIEDADES FÍSICAS: ÓPTICAS
AL INCIDIR LA LUZ SOBRE UN CUERPO, PARTE DE ELLA SE REFLEJA, PARTE LO ATRAVIESA, Y PARTE ES ABSORBIDA POR DICHO CUERPO, AUMENTANDO ASÍ SU ENERGÍA INTERNA.
CUERPOS OPACOS: ABSORBEN O REFLEJAN TOTALMENTE LA LUZ
CUERPOS TRANSPARENTES: TRANSMITEN LA LUZ
CUERPOS TRANSLÚCIDOS: DIFUMINAN LA LUZ A SU TRAVÉS

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS
LAS PROPIEDADES MECÁNICAS INDICAN EL COMPORTAMIENTO D EUN MATERIAL SOMETIDO A FUERZAS EXTERIORES

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYO DE TRACCIÓN
EL ENSAYO DE TRACCIÓN CONSISTE EN ESTIRAR UNA PROBETA (CILINDRO DE DIMENSIONES NORMALIZADAS) DE UN MATERIAL A VELOCIDAD LENTA Y CONSTANTE, PARA OBSERVAR SU COMPORTAMIENTO.
DURANTE ESTE ENSAYO SE GENERA LA CURVA DE TENSIÓN-ALARGAMIENTO.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYO DE TRACCIÓN
TENSIÓN (σ): FUERZA APLICADA POR UNIDAD DE SECCIÓN (N/m²)
σ=F/S0
ALARGAMIENTO O DEFORMACIÓN UNITARIA(Є):TANTO POR UNO EN QUE SE HA ALARGADO LA PROBETA.
Є = (L-L0)/L0

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYO DE TRACCIÓN

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYO DE TRACCIÓN

---
5. ENSAYO DE TRACCIÓN
ZONA ELÁSTICA O REGIÓN LINEAL: LA RELACIÓN TENSIÓN/DEFORMACIÓN ES LINEAL, SEGÚN LA LEY DE HOOKE: σ=E*Є
E: MÓDULO DE YOUNG DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL (N/m²)
SI SE DETIENE EL ENSAYO EN ESTA ZONA, LA PROBETA VUELVE A SU ESTADO INICIAL. DICHA ZONA ACABA EN EL LÍMITE ELÁSTICO (σe)

---
5. ENSAYO DE TRACCIÓN
ZONA PLÁSTICA: EN ESTA ZONA, LOS ALARGAMIENTOS SON PERMANENTES. EN ESTA ZONA, LA CURVA TIENE MENOR PENDIENTE, DADO QUE EL MATERIAL SE ALARGA MÁS CON MENOS FUERZA.

---
5. ENSAYO DE TRACCIÓN
ZONA DE ESTRICCIÓN: A PARTIR DE LA CARGA DE ROTURA, UNA ZONA DETERMINADA DE LA PROBETA INICIA LA FISURA, LA TENSIÓN DISMINUYE Y LA PROBETA ACABA ROMPIENDO.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYOS DE DUREZA
DUREZA MINERALÓGICA CLÁSICA: SE COMPARAN LOS MATERIALES EN BASE A SU RESISTENCIA A SER RAYADOS. LA ESCALA DE MOHS CONSTA DE DIEZ GRADOS DE DUREZA: TALCO (1), YESO (2), CALCITA (3), FLUORITA (4), APATITO (5), FELDESPATO (6), CUARZO (7), TOPACIO (8), CORINDÓN (9) Y DIAMANTE (10)

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYOS DE DUREZA
MÉTODOS DE RETROCESO: SE MIDE LA DUREZA DINÁMICA (ELÁSTICA) DEL MATERIAL, CALCULANDO LA ENERGÍA CONSUMIDA EN EL CHOQUE DE UNA PIEZA CONTRA EL MATERIAL A MEDIR. A MÁS BLANDO ES EL MATERIAL, MENOS ALTURA DE REBOTE (MÁS ENERGÍA CONSUMIDA)

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYOS DE DUREZA
DUREZA A LA PENETRACIÓN: SE MIDE LA RESISTENCIA DE UN CUERPO A SER PENETRADO POR OTRO. ENSAYOS DE ESTE TIPO SON LOS BRINELL, VICKERS Y ROCKWELL.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYOS DE RESILIENCIA
EN LOS ENSAYOS DE RESILIENCIA SE MIDE LA TENACIDAD DE LOS MATERIALES.
TENACIDAD: (CONTRARIO A FRAGILIDAD) ES LA CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE ALMACENAR ENERGÍA EN FORMA DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA ANTES DE ROMPERSE ANTE UNA FUERZA APLICADA

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: ENSAYOS DE RESILIENCIA
EL ENSAYO DE RESILIENCIA MÁS POPULAR ES EL ENSAYO CHARPY

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: FRACTURA
SE DEFINE LA FRACTURA DE UN MATERIAL COMO SU SEPARACIÓN EN DOS O MÁS PARTES COMO CONSECUENCIA DE UNA TENSIÓN.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: FRACTURA
FRACTURA DÚCTIL: SE PRODUCE UNA IMPORTANTE DEFORMACIÓN ANTES DE LA FRACTURA, LO QUE PROVOCA SUPERFICIES DE ROTURA MATES
FRACTURA FRÁGIL O DE CLIVAJE: SE PRODUCE DE MANERA INMEDIATA, SIN APENAS DEFORMACIÓN PLÁSTICA

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: FATIGA
FATIGA: EFECTO POR EL QUE UN MATERIAL PUEDE ROMPERSE AL SER SOMETIDO A CARGAS INFERIORES A LA DE ROTURA DEL MATERIAL, PERO QUE SE PRODUCEN DE MANERA CÍCLICA.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: FATIGA
FATIGA EN ELEMENTOS SIN DEFECTOS: SE PRODUCE EN DOS ETAPAS, LA DE NUCLEACIÓN DE FISURAS Y LA DE CRECIMIENTO DE DICHAS FISURAS.
FATIGA EN ELEMENTOS CON DEFECTOS: NO EXISTE FASE DE NUCLEACIÓN DE FISURAS, PUES CUENTAN COMO TALES LAS UNIONES ENTRE PIEZAS.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: FLUENCIA
FLUENCIA: FENÓMENO POR EL QUE UN MATERIAL SOMETIDO A UNA CARGA CONSTANTE, A ALTAS TEMPERATURAS, SUFRE UNA DEFORMACIÓN PLÁSTICA LENTA Y CONTINUA.

---
5. PROPIEDADES MECÁNICAS: FRICCIÓN
FRICCIÓN: SE DEFINE COMO FRICCIÓN EL ROZAMIENTO QUE SE PRODUCE ENTRE DOS PIEZAS QUE DEBEN DESLIZARSE ENTRE SÍ.
F=μe*N (inicio del rozamiento)
F=μd*N (iniciado deslizamiento)

---
6. OTRAS PROPIEDADES: ESTÉTICAS Y ECONÓMICAS
LAS PROPIEDADES ANTERIORES SON LAS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE SELECCIONAR UN MATERIAL, SI BIEN TAMBIÉN DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS PROPIEDADES ESTÉTICAS (COLOR, APARIENCIA, TACTO) Y POR SUPUESTO, ECONÓMICAS.

---
7. PROPIEDADES DE FABRICACIÓN
MALEABILIDAD: CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE ESTIRARSE EN LÁMINAS
DUCTILIDAD: CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE ESTIRARSE EN HILOS
FORJABILIDAD: CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE SER FORJADO
MAQUINABILIDAD: CAPACIDAD DE UN MATERIAL DE SER CONFORMADO POR ARRANQUE DE VIRUTA.

---
8. SELECCIÓN DE MATERIALES
MATERIAL	BUENAS PROPIEDADES	MALAS PROPIEDADES
METALES	-ALTO MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL / -DÚCTILES / -TENACES	-BAJO LÍMITE ELÁSTICO / -BAJA DUREZA / -BAJA RESISTENCIA A FATIGA / -BAJA RESISTENCIA A CORROSIÓN
CERÁMICOS	-ALTO MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL / -ALTO LÍMITE ELÁSTICO / -RESISTENTES A CORROSIÓN / -BAJA DENSIDAD	-BAJA TENACIDAD A FRACTURA
POLÍMEROS	-DÚCTILES Y FÁCILES DE CONFORMAR / -RESISTENTES A CORROSIÓN / -BAJA DENSIDAD	-BAJO MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL / -LÍMITE ELÁSTICO MEDIO / -MODERADA TENACIDAD A FRACTURA
COMPUESTOS	-ALTO MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL / -ALTO LÍMITE ELÁSTICO / -RESISTENTES A FATIGA / -RESISTENTES A CORROSIÓN / -BAJA DENSIDAD	-ALTO COSTE / -DIFÍCILES DE MECANIZAR / -POCO RSISTENTES A FLUENCIA

---
VÍDEOS ÚTILES
ENSAYOS DE TRACCIÓN
ENSAYOS DE DUREZA ROCKWELL
ENSAYOS DE DUREZA BRINELL
ENSAYOS DE FATIGA